| Titel des Versuchs: Federkraft | Datum: Klasse: Name: |
| --- | --- |
| Wie ändert sich die Ausdehnung von Federn bei Belastung? |
| Beschreibung: Materialien: Schraubenfedern, Maßband, Gewichtsteller, Schlitzgewichte, Stativmaterial Ablauf: 1. Aufbau: Feder hängt leer (mit Gewichtsteller), Nullpunkt: Unterseite des Gewichtstellers 2. Belasten mit 50g, 100g, 150g, ... (0,5 N, 1 N, 1,5 N …) – jeweils die Dehnung der Feder (vom Nullpunkt!) messen 3. Messwertetabelle anlegen: x-Achse: Kraft F (N) – y- Achse: Ausdehnung y(m) 4. Werte ins Diagramm eintragen: EIN Diagramm mit passenden Achsen | Aufbau |
| Messwertetabelle Zum Beispiel: Belastung (N) Ausdehnung (Feder 1, m) Ausdehnung (Feder 2, m) 0 0 0 0,5 0,06 0,1 1 0,13 0,22 1,5 0,19 0,29 | Diagramm |
| Erklärung - Auswertung Lege durch die Messpunkte für jede Feder eine Ausgleichsgerade! Versuche, die Geradengleichung aufzustellen Den Anstieg der Geraden bezeichnet man als Federkonstante k. Bestimme jeweils diese Konstante! |

# Text boxes

F(N)

0

x(m)