| Titel des Versuchs: Widerstandsmessung | Datum: Klasse: Gruppe: |
| --- | --- |
| Aufgabe: Mit dem DMM sind verschiedene Widerstands-Werte (in Ohm) zu bestimmen! Material: Widerstände, Lämpchen, 4,5V-Batterie, Kroko-Verbindungen, Lampenfassungen, DMM |
| 1. Direkte Messung: Die Werte werden am DMM abgelesen. Bestimme: Körperwiderstand Lämpchen (kalt) Wasser Obst Bleistiftmine … … | Bauteil Widerstand: Farbcode Messwert Vergleiche mit dem Nennwert (Farbcode! Siehe unten) |
| 2. Indirekt: Über das Ohm’sche Gesetz In einem geschlossenen Stromkreis wird eine U- und eine I-Messung durchgeführt. Dann dividiert man U/I -> V/A=Ω Miss auf diese Weise: Bauteil Widerstand Lämpchen (in Betrieb) Vergleiche die Ergebnisse! | Schaltskizze: |
| Farbcodetabelle für Bauteil Widerstand Farbe 1. Ring (1. Ziffer) 2. Ring (2. Ziffer) 3. Ring (Multiplikator) Letzter Ring (Toleranz) Schwarz - 0 (100) - Braun 1 1 0 (101) 1 % Rot 2 2 00 (102) 2 % Orange 3 3 000 (103) Gelb 4 4 0000 (104) Grün 5 5 00000 (105) 0,5 % Blau 6 6 000000 (106) Violett 7 7 - Grau 8 8 - Weiß 9 9 - Gold - - (10-1) 5 % Silber - - (10-2) 10 % |